Техническое задание выполнение проектных работ инженерных коммуникаций внутри жилого дома.

Адрес: ______________________________________________________________________

- Общие требования

1.1.  Проектная документация должна быть разработана  в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003  «Отопление, вентиляция и кондиционирование»,  ГОСТ 21.602-79 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи», СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и иных действующих на территории Российской Федерации нормативных документов.

1.2. Объект – жилые дом расположенный  по адресу: __________________________________________________________________________.

1.3. Состав проектной документации раздела «Отопление» и раздела «Водоснабжение и  канализация»:

- общие данные;

- расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции;

- планы;

- схемы;

- спецификация;

- пояснительная записка.

1.4. Расчётные параметры наружного воздуха:

- холодный период – tн=-280С;

1.5. Расчётные параметры внутреннего воздуха:

– холодный период – tвн=220С, ψ=40-50%,

1.6. В рамках данного технического задания разрабатывается документация следующих систем:

- система отопления;

- Характеристика существующего объекта.

Общая площадь: _____ м2; Длина: _____ мм; Ширина: _____ мм;

Высота этажа: ______ мм;

Этажность: 2 этажа;

Наличие цокольного этажа: нет ; есть;

Наличие эксплуатируемого мансардного этажа: нет ; есть;

- Экспликация помещений (не заполняется если есть таблица экспликации помещений на предоставляемых чертежах).

1-й этаж

| № | Наименование | Площадь м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |

2-й этаж

| № | Наименование | Площадь м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |

4. Исходные материалы на проектирование системы отопления.

а) Тип котла – газовый, жидкотопливный, твёрдотопливный, электрический.

б) Система отопления: отопление осуществляется радиаторами типа Kermi, Arbonia, Rifar, _________________________

в) Материал труб системы радиаторного отопления: сталь, полипропилен, «сшитый» полиэтилен, ____________________________.

в) Параметры теплоносителя: 80-60°С

г) Циркуляция теплоносителя и тип разводки труб системы:

Теплоноситель: - вода, (этиленгликоль)

принудительная циркуляция теплоносителя:

- с поэтажной разводкой от по периметру здания.

- коллекторная система (с установкой коллектора в центре здания и лучевой разводкой трубопроводов от коллектора к каждому радиатору)

д) Материал стен коттеджа (пример кирпич 500мм, утеплитель Роквул 50мм)

| № п/п | Наименование слоя | Толщина слоя, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

е) Материал кровли коттеджа

| № п/п | Наименование слоя | Толщина слоя, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

ж) Расположение и подводка труб к радиаторам:

-магистральные трубопроводы: открыто, скрыто в стяжке пола

- стояки (или главный стояк):    открыто, скрыто в штробе стены,

- подводки к радиаторам: открыто, скрыто в стяжке пола,

з) Подключение радиатора:  боковое (из стены, открытое)

нижнее (из стены, из пола)

и) Тёплый пол проектируется в следующих помещениях(указать номера или наименования)  _______________________________________________________________________

к) Месторасположение коллекторного шкафа тёплого пола:.

л) Материал труб системы тёплых полов: «сшитый» полиэтилен, металлопластиковая труба

м) Максимальная температура теплоносителя в системе тёплых полов: 55°С

н) Дополнительные потребители тепла: подогрев бассейна, подогрев приточного воздуха системы вентиляции – указать требуемые мощности и расположение оборудования, к которому следует подвести отопительные трубы, на плане

5. Исходные материалы на проектирование системы водоснабжения и канализации.

а) Материал труб системы водоснабжения: «сшитый» полиэтилен , полипропилен,_________________

б) Подключение сантехприборов:	обычное (подвод горячей воды справа)

в) Циркуляционный трубопровод ГВС – присутствует.

г) Полотенцесушители водяные - присутствуют (указать на плане).

д) Стиральные машины (с подводкой только холодной воды): присутствуют (указать на плане).

е) Посудомоечные машины (с подводкой только холодной воды) - присутствуют (указать на плане).

ж) Схема системы водоснабжения, расположение и подводка труб к приборам

- стояки: скрыто в штробах, окрыто,

- подводки к приборам: скрыто в конструкции пола,  окрыто

з) Источник холодной воды: центральный водопровод, собственная скважина(указать на плане точку ввода в дом трубы ХВС, ГВС).

и) Источник горячей воды: центральный водопровод , бойлер ГВС,

к) Материал труб системы канализации:  пластиковая ПВХ труба

л) Куда будет организован отвод стоков:  в поселковую сеть, в собственный септик(указать на плане точку выпуска стоков)

м) Способ отвода стоков: самотечный;

н) Наличие трапов: в котельной

- Прочие требования

-  В обоснованных случаях при проектировании допускаются отступления  от требований нормативной документации при обязательном их согласовании с Заказчиком.

- Приложения передаются Исполнителю Заказчиком в «электронном» виде в формате DWG.

-  Проектная документация передаётся Заказчику на бумажном носителе в двух экземплярах и в «электронном» виде на магнитном или оптическом носителе в формате PDF.

- Техническое задание может дополняться, изменяться только при согласовании Сторон с оформлением соответствующего протокола.

Приложение:

- Поэтажные планы здания

- Вертикальные разрезы и сечения

- Фасады

(в случае если отсутствуют разрезы и фасады – предоставить информацию по каждому этажу – высоту каждого окна и высоту от пола до подоконника каждого окна)

Заказчик                                                                                                                         Подрядчик

________________                                                                                           ________________